## Slide 1: مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه
واحد آموزش
کنفرانسهای درونبخشی
سال1394

## Slide 2: انتوباسیون Intubation
بخش ICU

## Slide 3: تعريف تنفس
دستگاه تنفس به همراه دستگاه قلبي عروقي و دستگاه عصبي مركزي، فرايند مربوط به جذب اكسيژن براي متابوليسم سلول ها ، و دفع دي اكسيد كربن ، ماده زائد حاصله از متابوليسم ، را به عهده دارد. فعاليت هاي ديگر اين دستگاه شامل حفظ تعادل اسيد و باز، توليد آنزيم ، حفظ تعادل مايعات بدن، فعاليت هاي آنزيمي و ايجاد صوت مي باشد.

## Slide 4: ادامه...
تنفس به معناي تبادل اكسيژن و دي اكسيد كربن بين بافت ها و محيط بيرون است. شامل دومرحله دم كه هواي اكسيژن دار به داخل ريه جريان يافته و مرحله بازدم هواي داراي دي اكسيد كربن از آن خارج مي گردد. در فرايند تهويه سه نيرو دخالت دارد : 1- خاصيت ارتجاعي ريه و ديواره قفسه سينه 2- مقاومت راه هوايي 3- كوشش عضلاني

## Slide 5
حلق : شامل حلق بيني حلق دهاني حلق حنجره اي : حد فاصل قاعده زبان تا ابتداي مري مي باشد و در حلق حنجره اي دهانه ورودي مري و تراشه وجود دارد. حنجره : در بالاي تراشه و پايين حلق و قاعده زبان قرار گرفته است انتهاي حنجره به ناي متصل است. شامل غضروفهاي تيروئيد، كريكوئيد ، آرتينوئيد و اپيگلوت است. غشاء كريكوتيروئيد محل مناسبي براي دستيابي به راههاي هوايي تحتاني در موارد اورژانس است است. اپي گلوت مانع ورود غذا به راههاي هوايي مي شود.
ادامه...

## Slide 7
تراشه :
از غضروف كريكوئيد در گردن شروع شده تا محل دو شاخه شدن تراشه محل دو شاخه شدن آن كارينا نام دارد. لوله گذاري تراشه Tracheal intubation به معناي قرار گرفتن يك لوله قابل انعطاف درداخل ناي مي باشد. اين كار هنگامي صورت مي‎گيرد كه فرد نياز به تنفس مكانيكي يا جلوگيري از آسپيراسيون دارد. پس اهداف استفاده از راه هاي هوايي مصنوعي عبارتند از : 1- برقراري و حفظ راه هوايي باز (در انسداد راه هوايي و در احياء قلبي ريوي) 2- پيشگيري از آسپيراسيون مواد از دستگاه گوارش به وسيله پر كردن كاف مربوطه در بيماران بيهوش يا فلج 3- خروج ترشحات تراشه و برونش در بيماراني كه رفلكس سرفه نداشته يا دچار تضعيف اين رفلكس شده اند. 4- براي بيماراني كه نيازمند به ونتيلاسيون مكانيكي هستند.

## Slide 8
راههاي هوايي حلقي كه شامل : - راه هوايي دهاني حلقي oral airway - راه هوايي بيني حلقي Nasal air way لوله گذاري داخل تراشه : لوله از طناب هاي صوتي عبور كرده و انتهاي آن درست كمي بالاتر از كارينا قرار مي گيرد معمولاً فرد هوشيار نيست (يا به دليل بيماري يا توسط داروهاي هوشبري) لوله هاي داخل تراشه قابل انعطاف و توخالي بوده و در اندازه هاي مختلف وجود دارند براساس قطر داخلي مشخص مي شوند و روي هر لوله نشان داده شده است با فواصل mm 5/0 افزايش مي يابند. معمولاً براي خانم ها از اندازه 7 تا 8/5ميلي متر و براي آقايان از اندازه هاي 7/5تا 9 ميلي متر استفاده مي گردد.

## Slide 10
لوله ها داراي يك كاف براي پر كردن باد جهت تثبيت موقعيت و پيشگيري از آسپيراسيون مي‎باشند فشار باد داخل كاف بايد به دقت اندازه گيري شود چون فشار زياد مي تواند باعث اختلال در خونرساني تراشه و معضلات آتي شود. لوله از طريق دهان يا بيني گذاشته مي شود گذاشتن لوله از طريق بيني مطمئن تر و راحت تر است و كمتر باعث تحريك رفلكس گك مي شود و در بيمار هوشيار بهتر تحمل مي گردد ولي به دليل اينكه قطر آنها كمتر بوده و مقاومت راه هوايي را افزايش مي دهند و ممكن است باعث نكروز تيغه بینی يا سينوزيت گردند. بيشتر از لوله هاي داخل دهاني استفاده مي گردد و لوله هاي داخل دهاني قطورتر بوده ولي ساكشن كردن آنها ساده تر است و جايگذاري اين لوله ها آسان تر از لوله تراشه از راه بيني مي باشد.

## Slide 11
لارنگوسكوپ شامل دسته حاوي باطري كه تيغه هاي با منبع نور ممكن است به آن متصل شده يا برداشته شود. - تيغه خميده يا مك اينتاش(Mcintosh) : شايع ترين فرم تيغه است . در بالغين معمولاً استفاده مي شود . - تيغه مستقيم يا ميلر (Miller) در نوزادان استفاده مي شود. - لارنگوسكوپ فيبروتپيك (انعطاف پذير بوده در همه مراكز وجود ندارد. براي معاينه راه هوايي فوقاني – لوله گذاري در پوزيشن دمر – بررسي صدمه حنجره استفاده مي شود) انتخاب تيغه لارنگوسكوپ اغلب بر اساس ترجيح شخصي متخصص بيهوشي است. تيغه هاي لارنگوسكوپ بر اساس طولشان شماره گذاري مي شوند تيغه مك اينتاش 3 يا 4 و يا تيغه ميلر 2 يا 3 تيغه هاي استاندارد انتوباسيون براي بيماران بزرگسال است.
لارنگوسكوپ وانواع آن

## Slide 12
مددجو در حالت خوابيده به پشت (Supine) قرار گرفته و كليه اتصالات دندان (دندان مصنوعي) خارج گردد. سر مددجو به حالت كاملاً كشيده به عقب و قسمت پايين تر گردن به حالت خميده قرار ميگيرد بهتر است يك ملاقه لوله شده را زير شانه ها قرار دهيد. اين وضعيت باعث مي شود كه دهان و حلق و حنجره در يك خط مستقيم قرار گيرد. لارنگوسكوپ براي بازنگهداشتن دهان و نمايان شدن طناب هاي صوتي و هدايت لوله به داخل تراشه مورد استفاده قرار مي گيرد. و بايد از اندازه مناسب آن استفاده گردد. ابتدا بيمار با اكسيژن 100% اكسيژنه گردد. هنگام گذاشتن لوله تراشه لارنگوسكوپ با دست چپ گرفته وارد دهان مي شود. تيغه لارنگوسكوپ را از كنار لبها سمت راست دهان وارد كرده و روي زبان حركت دهيد و ضمن اينكه از نور سر لارنگوسكوپ براي ديدن مسير استفاده مي‎نمائيد.
روش لوله گذاري :

## Slide 14
عواض لوله گذاري داخل تراشه و اقدامات پرستاري جهت كاهش آن عوارض شناخته شده هنگام استفاده از لوله تراشه شامل عوارض حين لوله گذاري، عوارض بعد از لوله گذاري و عوارض بعد از اكستوبه كردن بيمار است. مهم ترين عارضه خطرناك جايگذاري لوله تراشه جايگذاري نابجاي لوله مي باشد. كنترل دقيق و مداوم بيمار حين لوله گذاري و بعد از آن مي تواند اندكي از اين عوارض بكاهد. الف) عوارض حين لوله گذاري داخل تراشه : 1- ترس : بيماران هوشيار ممكن است نسبت به اينتوباسيون به شدت دچار ترس شوند.
عوارض لوله گذاری

## Slide 15
ادامه...
اقدامات : بهتر است بيمار را در صورت هشيار بودن قبل از انجام پروسيجر، كاملاً از نظر رواني آماده نمود. توضيح در مورد ساير روشهاي برقراري ارتباط و در دسترس قرار دادن زنگ اخبار براي موارد ضروري و نيز اطمينان دادن به بيمار كه هر زمان لازم باشد نیروی مجرب و كارآزموده بالاي سر او خواهند بود مي تواند به نحو مؤثري از اضطراب بيمار بكاهد. 2- تروما، لارنگواسپاسم و برونكواسپاسم : عدم مشاهده كامل تارهاي صوتي هنگام لوله گذاري، وارد كردن لوله با فشار و خشونت ممكن است منجر به ايجاد عوارض فوق گردد. اقدامات : قبل از اينتوباسيون بيمار، كاملاً حلق و دهان از ترشحات پاك شده و باتريهاي لارنگوسكوپ نيز كاملاً قوي و پرنور باشد.

## Slide 16
3- ديس ريتمي هاي قلبي مهمترين ديس ريتمي، براديكاردي به دليل تحريك عصب واگ است. اقدامات : پيشگيري از عوارضي مانند افت فشارخون 4- جايگذاري غلط لوله تراش در مري : احتمال جايگذاري غلط لوله تراشه و وارد شدن آن به مري در هنگام لوله گذاري هميشه وجود دارد.
ادامه...

## Slide 17
5- وارد كردن بيش از حد لوله به تراشه ورود بيش از حد لوله تراشه به تراشه ي بيمار كه ممكن است به داخل يكي از برونش ها (غالباً برونش راست) هدايت شود در چنين وضعيتي با پر كردن كاف لوله تراشه، برونش ديگر بسته شده و به علت عدم تهويه دچار آتلكتازي شود. اقدامات : به منظور كنترل محل جايگزيني انتهاي لوله تراشه گرفتن Chest x Ray بلافاصله بعد از اينتوباسيون ضروري است، همچنين سمع دوطرفه ي صداهاي ريه هر دو ساعت و يا بعد از دادن هرگونه تغيير پوزيشن به بيمار كمك كننده است. 6- استفراغ و آسپيراسيون احتمالي : هنگام اينتوباسيون از راه دهان، در صورت تحريك رفلكسgag امكان بروز استفراغ و آسپيراسيون محتويات معده به داخل تراشه وجود دارد.
ادامه...

## Slide 18
اقدامات : در صورت موجود بودن زمان بهتر است قبل از اينتوباسيون براي بيمار NGT گذاشته شده و ترشحات معده تخليه شود. 7- هايپوكسي به دليل تأخير در عمليات : اقدامات : بهتر است قبل از اينتوباسيون بيمار به مدت يك تا دو دقيقه توسط اكسيژن 100% هايپراكسيژنه شود. در صورتي كه انتوبه کردن بیماربیش ازسی ثانیه طول بکشد ویااختلال در هموديناميك رخ دهد بايستي عمليات قطع شده و بيمار توسط آمبويگ و ماسك با اكسيژن 100% تهويه شود و سپس مجدداً اقدام به لوله گذاري گردد.

## Slide 19
8- تروماي راه هوايي فوقاني : يكي از تروماهاي شايع، صدمه به دندان هاي بيمار است و خونريزي و شكستگي تيغه بيني از عوارض لوله گذاري با فشار از راه بيني است . اقدامات : جهت پيشگيري از اين صدمه بايد دقت شود كه هرگز از دندان هاي بالاي بيمار به عنوان اهرم جهت بالا كشيدن تيغه لارنگوسكوپ حين لوله گذاري استفاده نشود.

## Slide 20
ب ) عوارض اينتوباسيون زماني كه لوله در محل خود قرار دارد. 1- انسداد لوله تراشه : به دليل تجمع ترشحات غليظ، پلاك ناشي از ترشحات خشك شده، خم شدن لوله و گاز گرفتن لوله به وسيله بيمار اتفاق افتاده و ممكن است اقدامات : به منظور پيگشيري از خميدگي لوله تراشه، سر يبمار در وضعيت طبيعي قرار گرفته و از خم شدن گردن جلوگيري به عمل آيد. لوله هاي ونتيلاتور بايد توسط بالش حمايت شوند. به منظور پيشگيري از گازگرفتگي، بايد از Air Way استفاده نمود. براي پيشگيري از ايجاد فتق كاف لوله تراشه بر روي انتهاي لوله، از پر كردن بيش از حد كاف اجتناب كرد. جهت جلوگيري از تجمع ترشحات و تشكيل پلاك در داخل لوله تراشه، ساكشن دقيق و منظم امري ضروري است. باعث تهويه ناكافي شود.

## Slide 21
استفاده از يك لوله تراشه با سايز مناسب براي پيشگيري از صدمات گلوت، بعد از گذشت 10 روز از اينتوباسيون بايد اقدام به گذاشتن لوله تراكستومي صورت گيرد. كنترل فشار كاف هر 8 ساعت كه نبايد بيش از 15-20 mmHg باشد و هر يك ساعت بعد از ساكشن كامل دهان و حلق، كاف لوله تراشه به مدت 5 دقيقه خالي شود.

## Slide 22
-عفونت :با توجه به حذف مكانيسم هاي دفاعي راه هوايي فوقاني احتمال بروز عفونت افزايش مي يابد. اقدامات : ساكشن راه هاي هوايي با روش كاملاً استريل وهر بار با يك كاتتر تازه صورت گيرد. لوله ها و مخزن مرطوب كننده و بخور دستگاه ونتيلاتور هر 24 ساعت تعويض گردد، آب جمع شده در لوله هاي ونتيلاتور تخليه شده و مراقبت گردد تا به راه هوايي بيمار وارد نشود. هر 4 ساعت جهت پيشگيري از عفونت هاي حلق ودهان، دهانشويه لازم است. وجود ترشحات رنگي و بدبو و يا بالا رفتن درجه حرارت ممكن است دليلي براي ايجاد عفونت ريوي باشدكه كشت و آنتي بيوگرام از ترشحات جهت شناسايي ميكروارگانيسم ها ضروري است.

## Slide 23
اكستوبه كردن اتفاقي توسط بيمار : موقعيت هايي كه بيمار را در معرض اكستوبه شدن اتفاقي قرار مي دهند شامل : ايجاد كشيدگي در لوله توسط ضربه و حركات تند و سريع سر، هنگام تغيير شيفت در شفيت هاي شب كه تعداد پرسنل كم است و تأخير در اكستوبه كردن بيماري كه آماده در آوردن لوله است اما بايد براي دستور پزشك صبر كند. اقدامات : براي پيشگيري از اين وضعيت بيمار را دقيقاً تحت نظارت و كنترل قرار داده و در صورت خروج لوله با حفظ آرامش سر را به عقب و چانه را تا بالا كشيده و با آمبويگ به بيمار تنفس داده و وضعيت را جهت اينتوباسيون مجدد به پزشك گزارش دهيد.

## Slide 24
عوارض بعد از اكستوبه كردن بيمار : 1- اسپاسم يا ادم لارنكس : جزء عوارض فوري بعد از اكستوبه كردن بيمار است كه به طور بالقوه منجر به انسداد راه هوايي مي گردد. اقدامات : استفاده از هيدروكورتيزون جهت كاهش ادم لارنكس مي تواند موثر باشد در غير اين صورت اينتوباسيون مجدد لازم است. 2- استريدور و خشونت صدا : به طور موقت بوده و در عرض يكي دو هفته از بين مي رود. 3- تشكيل نسج گرانولوم در تراشه و لارنگس باعث تنگي و يا انسداد راه هوايي مي گردد. اقدامات: در زمان اينتوبه بودن بيمار ترشحات بالاي كاف را مرتباً ساكشن كرده تا باعث التهاب شيميايي و واكنش بافتي اطراف ناحيه تماس با لوله تراشه نشود.

## Slide 25
- گشاد شدن تراشه و تراكئومالاسيا : به دنبال اينتوباسيون طولاني مدت اتفاق مي افتد. 5- تنگي لارنكس صدمات در سطح گلوت و زيرگلوت جزء جدي ترين صدمات اينتوباسيون هستند. اقدامات : با انتخاب لوله تراشه مناسب، پر كردن صحيح كاف، كوتاه كردن زمان اينتوبه، پيشگيري از بروز عفونت و جلوگيري از حركت لوله تراشه مي توان اين عاضه را به حداقل رسانيد. 6- پارزي يا فلج تارهاي صوتي : آسيب به عصب حنجره ممكن است منجر به فلج تارهاي صوتي شود.

## Slide 26
اقدامات چنين بيماراني بايد از نظر آسپيراسيون احتمالي و يا انسداد راه هوايي فوقاني تحت كنترل قرار گرفته و از نظر رفلكس بلع ارزيابي شوند. خارج كردن لوله تراشه : خارج كردن لوله تراشه به صورت دائمي به عنوان اقدام نهائي جداسازي از ونتيلاتور صورت مي گيرد و يا ممكن است با هدف تعويض و جايگزيني مجدد انجام شود. براي خارج سازي لوله تراشه بيمار بايد شرايط زير را داشته باشد. تعداد تنفس كمتر از 35 بار در دقيقه بوده و بيمار حداقل تا 2 ساعت بتواند تنفس ارادي داشته باشد. رفلكس هاي محافظت مثل رفلكس سرفه، بلع و gag طبيعي باشد. بيمار هوشيار بوده و توانايي خروج ترشحات راه هاي هوايي، سرفه را داشته باشد. تهويه حمايتي حداكثر 5 الي 10 سانتي متر آب باشد.ABGطبیعی باشد.

## Slide 27
براي خارج كردن لوله تراشه بيمار را در وضعيت نشسته يا نيمه نشسته قرار داده و ساكشن راه‎هاي هوايي انجام گردد، سپس دهان و ناحيه ازوفارنكس در اطراف كاف با دقت ساكشن مي‎گردد تا هنگامي كه كاف خالي مي شود ترشحات اطراف آن آسپيره نشود، سپس توسط آمبويگ وصل شده به اكسيژن چند تنفس عميق به بيمار داده شود، پس از آن كاف لوله تراشه را خالي كرده و در انتهاي بازدم لوله خارج مي گردد. پس از خارج كردن لوله تراشه الگوي تنفسي، رفلكس سرفه، بلع، وضعيت صحبت كردن بيمار كنترل مي شود، در صورتي كه اسپاسم با ادم تراشه ايجاد شده باشد تنفس بيمار با صداي خرخر همراه است كه بايد بيمار را تحت كنترل دقيق وگاهاً دارو درماني قرار داده و در صورت نياز بيمار مجدداً اينتوبه مي شود.

## Slide 29: باتشکر
معصومه عباسی